#### Návod na použitie

IN 130524 PADDELITE veslovací trenažér inSPORTline

Paddlelite Pro –  Kanoe Ergometer

Položka 18.2000.00.00

Zoznam

1.0 Všeobecné informácie o výrobku

1.1 Všeobecné bezpečnostné informácie

2.0 Montáž a začiatok používania

2.1 Inštalácia krabice údajov

2.2 Inštalácia sedadla

2.3 Pripojenie predných častí

2.4 Fixácia predných častí

2.5 Pripojenie monitoru

3.0 Trénovanie s Paddlelite

3.1 Pozícia pre nohy pri veslovaní

3.2 Pozícia pre chodidlá pri veslovaní

3.3 Nastavenie odporovej záťaže

4.0 Riešenie problémov

4.1 Výmena povrazov

4.2 Oprava povrazov na tichom krúžku

4.3 Odporová záťaž

5.0 Starostlivosť a údržba

5.1 Všeobecné podmienky

5.2 Čistenie Paddlelite

5.3 Čistenie kolesa ventilátora

6.0 Záruka

6.1 Doba trvania záruky

6.2 Poškodenie počas prepravy

6.3 Opravy

7.0 Práva pre technické úpravy

8.0 Dizajn

9.0 Servis

Pozorne si prosím prečítajte všetky  inštrukcie a poznámky o bezpečnosti pred použitím tohto cvičiaceho zariadenia po prvý krát!

Uchovávajte tento návod na použitie na bezpečnom mieste až dokiaľ nebudete používať toto cvičiace zariadenie.

Narábajte so zariadení opatrne a využívajte ho iba na účely, na ktoré bolo navrhnuté. Výrobca a predajca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním a nedodržaním bezpečnostných pokynov.

Všeobecné výrobkové informácie

Zoznam súčiastok:

Paddlelite tréningové zariadenie zahŕňajúc počítač

Elektrická prípojka a USB nabíjačka

Návod na použitie pre cvičiace zariadenie Paddlelite

Návod na použitie pre počítač

Náhradný povraz

Identifikácia zariadenia:

Štítok s názvom a sériovým výrobným číslom

Rozmery a váha:

Rozmery Paddlelite :190 x 55 cm

Potrebný voľný priestor okolo zariadenia:     190 x 150 cm

Celková váha zariadenia :   30 kg

Maximálna váha užívateľa :120 kg

Všeobecné bezpečnostné inštrukcie

Používanie Paddlelite cvičebného zariadenie je na vlastný risk užívateľa, výrobca a predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zdravotné problém počas používania  Paddlelite®! Prednostne pre akékoľvek športové aktivity, s Paddlelite ktoré zahŕňajú srdce, krvný obeh a kĺby by mali byť konzultované s vašim lekárom ktorý vám na základe vášho zdravotného stavu a fyzickej kondície môže tieto cvičenia odporučiť alebo zamietnuť!

Nasledujúce bezpečnostné inštrukcie musia byť vždy dodržiavané:

Paddlelite ergometer musí byť výlučne používaný ako veslovacie ergometrické zariadenie pre trénovacie aktivity. Nenesieme žiadnu zodpovednosť ak sa zariadenie bude využívať na iné účely ako na ktoré bolo vyrobené !

Neotvárajte živé súčiastky zariadenia ako je monitor alebo nabíjačku batérie!

Pred tým, ako budete chcieť zmeniť pozíciu cvičiaceho zariadenia, odpojte ho zo všetkých hlavných prívodov aby ste zabránili porušeniu počítača alebo nabíjačky ako aj poškodeniu všetkých spojovacích káblov.

Nevystavujte cvičiace zariadenie Paddlelite vlhkosti !

Používajte iba originálne komponenty od výrobcu Paddlelite, nesnažte sa upravovať komponenty pre Paddlelite a nijako nezasahujte do konštrukcie zariadenia, v opačnom prípade vám nebude uznaná záruka na zariadenie! Výnimky sa vzťahujú iba na úpravy , ktoré sa odporúčajú výrobcom alebo predajcom.

Nepoužívajte zariadenie Paddlelite pri otvorenej domácej klimatizácii. Riskujete zranenie ventilátorom a taktiež aj jeho samotné poškodenie !Počas cvičenia zabráňte kontaktu medzi lopatkami a veslovacími rukoväťami a vašim telom alebo inými objektmi. Lopatky sa môžu poškodiť a /alebo poškodiť iné objekty. Môžete si spôsobiť rezné rany alebo odreniny lopatkami alebo pádlami. Nebezpečenstvo zranenia !

Používajte Paddlelite zariadenie iba v dostatočne veľkých miestnostiach s dostatočne veľkým voľným priestorom okolo zariadenia, aby ste predišli poškodeniu zariadenia ako aj možným zraneniam osôb alebo zvierat.

Ak máte Paddlelite zariadenie odložené vo zvislej „parkovacej“ pozícii, presvedčte sa, že je Paddlelite spojený bezpečnostným pásom  (nie je zahrnutý v balení). Tento pás/povraz musí byť pevne pripojený ku stene alebo inému stabilnému miestu aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia alebo aby zariadenie prevrhlo! Výrobca a predajca nenesie zodpovednosť za tieto škody. Paddlelite zariadenie musí byť vždy udržiavané mimo dosahu detí. Povrazy a iné časti zariadenia môžu zapríčiniť zranenia! Povraz Paddlelite zariadenia je často používaná časť, ktorá sa časom opotrebuje! Používanie remienka napomáha znižovať opotrebenie ostatných komponentov Paddlelite zariadenia! Ak sa remienok dostane na úroveň celkového opotrebenia, je možné to vidieť na roztrhnutej spodnej časti látky. Vymeňte remienok okamžite. Nepoužívajte Paddlelite zariadenie vo vonkajšom prostredí, používajte ho iba v uzavretých miestnostiach.

Nepoužívajte zariadenie vo vode, iba na pevnom suchom a rovnom povrchu. Pred každým použitím skontrolujte či sa pásy pohybujú hladko a bez problémov v kladkách a vodičoch! Pre výmenu remienkov si prosím pozrite odsek  4.1.

Nebudete uznaná záruka pre ak boli porušené alebo nedodržané bezpečnostné inštrukcie. Výrobca ani predajca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto inštrukcií.

Montáž a príprava

2.1 Inštalácia krabice údajov

Vyberte sedadlo s čiernej krabice z kartónu. Odskrutkujte dve skrutky  (Obr. 1) a odložte na bok čiernu krabicu. Neuvoľňujte ostatné dve skrutky, nakoľko tieto udržujú krabicu údajov spolu! Pripojte oba káble s čiernou krabicou.  Opatrne potiahnite káble na dĺžku približne 6-10 cm von z rámu. Zoberte sedadlo a použite dve skrutky ktoré ste pred tým uvoľnili a priskrutkujte čiernu krabicu znovu na sedadlo. Dva káble musia prejsť cez otvor. Pretiahnite káble späť do rámu a primontujte sedadlo na rám. Neporušte káble. Pritiahnite sedadlo s priloženými skrutkami ako je popísané v odseku 2.2.

2.2 Inštalácia sedadla

Pripravte si priložený Allénový kľúč, sedadlo a dodané skrutky. Priskrutkujte priložené skrutky dohromady s krúžkom cez rám Paddlelite vo všetkých štyroch objímkach sedadla! Pritiahnite všetky štyri skrutky sedadla (pozri obrázok nižšie).

2.3 Montáž prednej časti

Pre montáž prednej časti Paddlelite®, potiahnite fixačné rukoväte spolu s fixačným blokom a závitovou tyčou v pozdĺžnej pozícii. Teraz vložte prednú časť do drážky hlavnej sekcie Paddlelite. (pozri obr.2)

2.4 Fixácia prednej časti

Pre zafixovanie prednej časti, znovu pritiahnite fixačnú rukoväť

1. Stlačte oranžové tlačidlo na fixačnej rukoväti.

2. Potiahnite rukoväť.

3. Otočte doprava.

4. Uvoľnite tlačidlo a otočte nastavovačom doľava a pritiahnite.

Zopakujte tento proces až kým nie je fixačná rukoväť a blok pritiahnutý.

2.5 Pripojenie monitora

Pre pripojenie monitora, zapojte monitorový káble do objímky ktorá je dodávané pre tieto účely na prednej strane Paddlelite. (viď obr.4)

Upozornenie! Spojovač by mal byť pripojený iba v správnom uhle na vrchnej strane oproti príklopu.

3.0 Trénovanie s Paddlelite

Pre trénovacie detaily a trénovací rozvrh navštívte prosím našu webovú stránku: www.paddlelite.de / support and

training. (opora a tréning).

3.1 Pádlovacia poloha pre nohy

Každá osoba má svoj/svoju vlastnú pohodlnú pozíciu počas pádlovania. Môžeme vám pri tom pomôcť.

Otvorte fixačné rukoväte (viď obr.3) pre pohyb ku prednej časti. Teraz môžete pohnúť prednou časťou bližšie ku sedadlu, alebo od sedadla (obr..5, čierna šípka).Vaše kolenné kĺby by nemali byť úplne vystreté. Nohy by mali byť pokrčené tak aby boli približne  15 – 30 cm nad stredom hliníkového trámu. Hneď ako si nájdete vašu správnu a pohodlnú pozíciu, pomaly a opatrne pritiahnite skrutky otočením v smere hodinových ručičiek.

3.2 Pádlovacia pozícia pre chodidlá

Nastaviteľná chodidlová tyč by mala byť nastavená na základe veľkosti vašich chodidiel a topánok! Otvorte priskrutkované spojenie (viď obr.5).Nastavte chodidlovú tyč do správnej pozície. Uzavrite zaskrutkovaný spoj.

3.3 Nastavenie odporu záťaže

Máte k dispozícii 5 pozícii pre ventilátor:

Úroveň  1: Záťaž naprázdno:  Bez dynamickej záťaže.

Úroveň 2: Nízka dynamická záťaž: Korešponduje so súťažným kajakom vo vode.

Úroveň 3: Priemerná dynamická záťaž: Korešponduje s výletnou loďkou vo vode.

Úroveň 4: Vysoká dynamická záťaž: Korešponduje s súťažnou loďou vo vode.

Úroveň 5: Veľmi vysoká záťaž: Korešponduje s profesionálnou súťažnou loďou vo vode.

4.0 Riešenie problémov

4.1 Výmena povrazov

Postupujte podľa tejto schémy pre výmenu povrazov.

1Z začnite s inštaláciou povrazov na ľavej strane kladky . Preveďte povraz okolo kladky tak ako je to zobrazené na obrázku.

2. Začnite navíjaním okolo konca povrazu z vrchnej strany ľavej kladky. Navite povraz 5 krát okolo vonkajšej strany do vnútornej v smere hodinových ručičiek. Nepoškoďte povraz!

(Viď obr. 11). Päť otočiek povrazu sa musí uložiť vedľa seba.  (Viď obr. 11).

3. Zoberte povrázok zo spodnej strany cez ľavú vnútornú stranu prednej vodiacej kladky.

4. Položte povraz na kladku, umiestnenú pod  hlavným rámom (viď obr. 11).

Zoberte povrázok z vrchnej strany cez pravú vnútornú stranu vodiacej kladky.

5. Položte povrázok správne zo spodnej strany na pravú vnútornú stranu vodiacej kladky.

6. Oviňte povrázok zo spodnej strany v smere hodinových ručičiek päť krát okolo kladky z vnútra von (viď obr. 11 ). Zabráňte prekríženiu! Päť otočení povrázku musí byť uložených pekne vedľa seba.

7. Dokončite inštaláciu povrázku na pravej prednej strane kladky. Výsledkom budú dva konce povrázku. Zafixujte jeden koniec povrázku na každej strane pádlovacej tyče tak ako je to popísané v sekcii 4.2.

Upozornenie! Presvedčte sa, že ste neprekrížili konce povrázku.

4.2 Fixácia povrázku na tichom krúžku

Nasledujúce obrázky ukazujú ako sa dá zafixovať povrázok na tichom krúžku:

Zafixujte pravú koniec povrázku z tichým krúžkom na pravý koniec pádlového konca povrázku s tichým krúžkom na ľavej pádlovacej strane.

4.3 Odporová zaťaž

Upozornenie! Okamžite skontrolujte celý cyklus povrázku ak je záťaž vyššia alebo nižšia ako je obvyklé. Je možné, že  povrázok nie je už viac správne umiestnený v kladkách. Položte povrázok správne na všetkých osem kladiek. Vo veslovaní pokračujte iba v tom prípade, že sú všetky povrázky na správnom mieste a správne pracujú.

5.0 Starostlivosť a údržba

5.1 Všeobecné poznámky

Okamžite odstráňte vodu alebo pot zo zariadenia, aby ste predišli korózii alebo poruche zariadenia!

Pravidelne skontrolujte či sú skrutky sedadla správne pritiahnuté. Vždy priveďte povraz a pádlovaciu tyč do parkovacej pozície po ukončení tréningu!(Viď obr. 13) Toto zabráni povrazu aby sa zošmykol z vodiacich tyčí alebo z kladiek ! Povraz je opotrebovateľná časť zariadenia. Raz za čas skontrolujte, či povraz nie je opotrebovaný. V prípade, že je opotrebovaný okamžite ho vymeňte. Žiadna zodpovednosť z našej strany sa nedá uplatniť v prípade, že budete používať zariadenie s poškodenými povrazmi. Prioritou pre každé používanie Paddlelite je kontrola či sú všetky povrazy správne zasedené vo všetkých troch  kladkách a vodiacich tyčiach a či nie sú opotrebované!

5.2 Čistenie Paddlelite

Pred začiatkom čistenia, vypnite zariadenie z elektrického zdroja.  Použite navlhčenú utierku s neagresívnym čistiacim prostriedkom pre čistenie Paddlelite. Vysušte zariadenie po očistení aby ste zabránili možnej korózii.

Upozornenie! Používajte iba čistiace prostriedky založené na alkohole a dezinfekčné prostriedky bez obsahu kyseliny!

5.3 Čistenie ventilátora

Otočte ochrannú mriežku v prednej časti ventilátora až pokiaľ neuvidíte štrbinu vo výklenku.

(Viď obr.14)

Opatrne odoberte ochrannú mriežku z výklenku. Nie je potrebné, aby ste odmontovali ventilátor pre demontáž ochrannej mriežky! Priebežne povysávajte lopatkové koliesko a ventilátor. Opatrne znovu vložte celú ochrannú mriežku do výklenku po ukončení čistenia. Otočte ochranou mriežkou až pokiaľ nie je zárez viac vidieť vo výklenku.

Upozornenie ! Nepoškoďte ventilátor a mriežku!

6.0 Záruka

6.1 Záručná lehota

Záručná lehota pre naše výrobky je 24 mesiacov do dňa zakúpenia. Záruka môže byť zrušená, na základe stanovenej periódy aj je naše zariadenie poškodené vonkajším vplyvom. V prípade, že počas záruky boli na zariadení vykonávané opravy bez vedomia predajcu alebo výrobcu , vyhradzuje si predajca alebo výrobca náhradu škody za opravy aj v prípade, že vymenená alebo opravená časť bola poškodená od výroby. V prípade uznania reklamácie je zákazník oslobodený od úhrady prepravných nákladov, naša spoločnosť uhradí iba najlacnejšiu prepravu. (Kontaktujte prosím naše zákaznícke oddelenie, ktoré nájde čo najlacnejšiu možnú prepravu )

Pre uplatnenie reklamácie si prosím starostlivo uchovajte potvrdenie o kúpe zariadenia.

6.2 Poškodenie počas prepravy

Pre uplatnenie záruky v prípade poškodenia počas dopravy, je kupujúci povinný skontrolovať balenie a dodané súčiastky zariadenia pre možné poškodenie, optickú kvalitu a v prípade nálezu poškodenia musí toto ihneď oznámiť predajcovi. Informácie o skrytých vadách  musia byť oznámené predajcovi do piatich dní po obdŕžaní cvičiaceho zariadenia v písomnej forme. Pre uplatnenie záruky je potrebné sa vždy preukázať dokladom o kúpe cvičiaceho zariadenia.

6.3 Opravy

V prípade, že náš zákazník požiada o opravu zariadenia mimo záručnej povinnosti, táto bude účtovaná podľa nášho obvyklého cenníka. Ak je požiadavka pre opravu zadaná zákazníkom, musí byť oprava vyplatená dopredu. V prípade, že nie je zadaná objednávka pre opravu, bude daná suma zaplatená po dodaní opraveného zariadenia. Pre viac informácií ohľadne opravy sa obráťte na vášho predajcu.

7.0 Práva pre technické úpravy

Pre zaistenie kvality ako aj bezpečnosti tohto cvičiaceho zariadenia a jeho ochrany a pre neustále zlepšovania kvality ,  TM-Paddlelite si vyhradzuje právo úpravy technických a konštrukčných vzhľadov tohto výrobku. TM-Paddlelite si vyhradzuje právo informovať zákazníkov a upravovať bezpečnostné a environmentálne súčasti zariadenia. Budeme publikovať všetky potrebné informácie, reporty a nové vezie návodov alebo iných potrebných údajov.

8.0 Dizajn

Paddlelite Pro           Kanoe Ergometer                        Výrobné číslo: 18.2000.00.00

Paddlelite Drak         Dračia loď Ergometer                 Výrobné číslo: 18.1500.00.00

Náhradné súčiastky:

Náhradné súčiastky si môžete objednať u Paddlelite®| TM

Alebo u vášho predajcu.

Kontakt na výrobcu:

TM Technischer Gerätebau GmbH

Product Division Paddlelite

Böttgerstr. 13

89231 Neu-Ulm I Germany

Telefón : +49 731 97421-50

Fax:+49 731 97421-69

E-Mail: info@paddlelite.de

Internet: www.paddlelite.de

Záruka : Kópia bločku a výrobné číslo zariadenia sú požadované pri riešení reklamácie !Nosiace časti nie sú súčasťou záruky.

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín,
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihoť), +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk

- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:
 a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
 b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
 c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- nesprávnou montážou

- neodbornou repasiou

- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením

- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    mechanizmy, atď.)

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou

- neodbornými zásahmi

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:
1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

Dátum predaja :			           				razítko a podpis predajcu

dodávateľ:

inSPORTline, s.r.o.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

reklamácie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,

reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk
www.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk